Инструкция эксплуатации Pro Rust Out.

ПРОЧТИТЕ ЭТИКЕТКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО

ПРОДУКТА. ProRustOut рекомендован для всех умягчителей на

железосодержащей воде, чтобы избежать образования железистых

отложений и улучшить работу умягчителя.ProRustOut специально создан

для растворения железистых отложений на ионообменной смоле и

вымывания их при обычной регенерации умягчителя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

ВОДНЫЕ УМЯГЧИТЕЛИ: Всем умягчителям на железосодержащей воде требуется применение

ProRustOut в качестве профилактики и удаления железа. Первое применение: 1.- Растворите 1

колпачок в примерно 2 литрах холодной воды. 2. Влейте непосредственно в промывочный колодец

(для умягчителей без промывочного колодца влейте раствор непосредственно в солевой бак, когда

уровень соли низок). 3. Вручную поставьте умягчитель на регенерацию. При плотной загрузке

повторите еще раз. Постоянное использование: 1. Добавьте ¼ колпачка в 18 литров соли. 2. Слой

для продолжительной обработки.

КАБИНЕТЫ: ИСОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ. Следуйте

вышеуказанному пункту «Первое применение». Повторяйте регулярно. Примечание: если в

очищенной воде обнаружен посторонний привкус или запах, прорегенерируйте умягчитель

вручную, затем пропустите холодную воду до тех пор, пока запах не исчезнет.

УНИТАЗ И ВОДЯНОЙ БАК: Удалите очистители и дезодоранты из унитаза или водяного бака.

Спустите воду. Унитаз: 1. Добавьте ½ колпачка в унитаз. 2. Потрите участок с ржавчиной щеткой.

3. Подождите, пока ржавчина исчезнет. Смойте. Бак: 1. Спустите уровень воды до места с

ржавчиной, если это возможно. 2. Добавьте ½ колпачка ProRustOut. 3. Оставьте на ночь, либо

дождитесь растворения ржавчины.

БЕЛОЕ И ЦВЕТНОЕ БЕЛЬЕ И БЕЛЬЕ С ВЫШИВКОЙ: Примечание: не используйте с

белизной или пероксидом. Белое белье: 1. Растворите ½ колпачка в теплой воде, когда машина

заполняется. 2. Добавьте белье и дайте отстояться 5 минут, по возможности остановив машину. 3.

Добавьте моющее средство и продолжайте стиральный цикл. 4. Сушите как обычно. Цветное

белье: Протестируйте на кусочке цветной ткани перед применением. Используйте только на

стойких красителях. Примечание: стирайте каждый цвет отдельно, пользуясь инструкцией по

стирке белых вещей. Предупреждение: Продукт может неисправимо повредить цвет ткани

или вышитый логотип.

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА: 1. Добавьте ½ колпачка в ПУСТУЮ машину. 2. Запустите

машину по обычному циклу без использования моющих средств. При необходимости повторите.

Примечание: не открывайте машину на середине цикла.

ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ: 1. Смешайте 1 колпачок с 1 литром теплой воды. 2. Смочите

поверхности чистой водой. 3. Нанесите смесь с помощью щетки или губки. 4. Дайте подействовать

до тех пор, пока ржавчина не исчезнет. Смойте. Примечание: Избегайте контакта с растениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ, ГЛАЗА И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. ОПАСНО

ПРИ ЗАГЛАТЫВАНИИ ИЛИ ВДЫХАНИИ. Храните в недоступном для детей месте.

Содержит метабисульфит и гидросульфит натрия. Избегайте попадания на кожу и в глаза.

Рекомендуется использовать резиновые перчатки. Используйте в проветриваемом помещении.

Избегайте вдыхания паров в процессе смешивания с водой. Астматики и люди с проблемами

дыхательных путей, или люди чувствительные к сульфиту не должны использовать данный

продукт, т.к. пары могут привести к затруднению дыхания. Не смешивайте с какими-либо другими

чистящими средствами и химикатами. Смешивайте в соразмерной емкости, чтобы избежать

просыпания или прорыва. Храните неиспользуемый продукт в плотно закрытой оригинальной таре

в сухом месте.

Первая помощь – При попадании в глаза, тщательно промойте водой в течение хотя бы 15

минут. Обратитесь к врачу. При попадании на кожу – смойте холодной водой. При

проглатывании – выпейте воды и не вызывайте рвоту. Незамедлительно обратитесь к врачу или в местный токсикологический центр.